## Slide 1
第七章 有限长单位冲激响应(FIR)
数字滤波器的设计方法
7.1 引言
7.2 线性相位FIR滤波器的特点
7.3 窗函数设计法
No.2

## Slide 2
复 习
设计IIR数字滤波器的步骤
1)由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计
指标，得出低通数字滤波器的设计指标
2)由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器
的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）
3)设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫I）
4)将模拟低通滤波器转换为数字低通滤波器（冲激响
应不变法、双线性变换法）
5)将数字低通滤波器转换为所要求的选频滤波器

## Slide 3
假设出低通数字滤波器通带截止频率qp
根据公式计算出阻带截止频率qs
5)将设计得到的数字低通滤波器转换为数字高通滤波器
1)将高通数字滤波器的设计指标转化为低通的指标
END
举例：设计高通数字滤波器

## Slide 4
7.1 引言
一、IIR数字滤波器的优缺点
优点：可以利用模拟滤波器设计的结果，而模拟滤波器的设计有大量图表可查，方便简单。
缺点：相位的非线性，将引起频率的色散；若须线性相位，则要采用全通网络进行相位校正,使滤波器设计变得复杂，成本也高。
在对相位要求不敏感的场合，如语言通讯等，可以选用IIR。而在图像信号处理，数据传输等以波形携带信息的系统中，要求系统具有严格的线性相位

## Slide 5
(1) 很容易获得严格的线性相位，避免被处理的信号
产生相位失真。这一特点在宽频带信号处理、阵
列信号处理、数据传输等系统中非常重要；
(2) 极点全部在原点（永远稳定），无稳定性问题；
(3) 任何一个非因果的有限长序列，总可以通过一定
的延时，转为因果序列，所以因果性总是满足；
(4) 可以使用FFT算法实现过滤信号，从而提高效率。
二、FIR数字滤波器的特点
缺点：因为没有极点，要获得好的过渡带特性，需要较高的阶数为代价；

## Slide 6
三、具有线性相位的FIR滤波器，设计方法有：
窗函数设计法
频率采样设计法
最优化设计法
END

## Slide 7
7.2 线性相位FIR滤波器的特点
一、FIR的系统函数和频率响应
h(n), n = 0,1,…,N-1 是长度为N的单位冲激响应，系统函数为：
在有限z平面内有(N-1)个零点，在原点z = 0处有(N-1)阶极点

## Slide 8
系统的频率响应为：
Magnitude response function
Amplitude response function
幅频响应函数
幅度响应函数
相位特性
幅频、相频
幅度、相位

## Slide 9
幅频特性
幅度特性
相位特性

## Slide 10
二、线性相位条件
线性相位意味着相位特性q (w)是数字频率w的线性函数
如果q (w)满足下式
严格的说，此时q (w)不具有线性相位，但以上两种情况都满足群延时是一个常数，即
也称这种情况为线性相位
满足(1)式是第一类线性相位；满足(2)式为第二类线性相位。
(1)
(2)

## Slide 11
(1)
(2)
对于第一类线性相位
对于第二类线性相位
图例
图例
线性相位FIR：
1、h(n)是实数
2、h(n)=±h(N-1-n)

## Slide 12
三、线性相位FIR滤波器频率响应H(e jw)的特点
h(n)=±h(N-1-n)

## Slide 13
偶对称时+
奇对称时-

## Slide 14
当冲激响应 偶对称时

## Slide 15
当冲激响应 奇对称时

## Slide 16
四、幅度函数H(w)的特点
偶对称
奇对称
奇数
偶数
1、h(n)偶对称，N为奇数 图
2、h(n)偶对称，N为偶数 图
3、h(n)奇对称，N为奇数 图
4、h(n)奇对称，N为偶数 图
类型3、4只适用于设计特殊意义上的滤波器，如差分器、希尔伯特变换器等；
类型2不能设计高通、带阻滤波器；一般来说，使用最多的是h(n)偶对称、N为奇数的类型1滤波器。

## Slide 17
五、线性相位FIR滤波器的零点位置
如果H(z)存在零点：
则一定存在零点：
由于h(n)是实数，所以H(z)的零点必然是以共轭对存在的

## Slide 18
jIm[z]
Re[z]
0
四个一组

## Slide 19
例1.已知一线性相位FIR滤波器.如果有h(0)=1且系统函数在z = 0.5e jπ/3和z = 3处各有一个零点，求H(z)的表达式
解：对于线性相位FIR，当H(z)在z = 0.5e jπ/3 有一个零点时，则在它的共轭位置z = 0.5e-jπ/3 处必有另一个零点。这个零点共轭对产生如下的二阶因子：
线性相位的约束条件需要在这两个零点的倒数位置上有零点，所以H(z)同样必须包括如下的有关因子：

## Slide 20
系统函数还包含一个z = 3 的零点，同样线性相位的约束条件需要在z=1/3处也有一个零点。于是，H(z)还具有如下因子：
所以
h(0)=1
A=1
h(0)=1
A=1

## Slide 21
将非线性相位的FIR滤波器变换为线性相位的FIR滤波器
例2. 一个FIR滤波器的系统函数为
求具有相同幅频特性的线性相位滤波器
使用零、极点抵消的方法，产生镜像对称的零点
全通系统

## Slide 22
画出FIR的线性相位结构
写出系统函数H(z)、幅度函数H(w)和相位函数q(w)
例3. 某FIR滤波器的h(n)为

## Slide 23
写出系统函数、幅度函数和相位函数
END

## Slide 24
零点互为倒数关系
线性相位FIR滤波器的特点:
单位脉冲响应h(n)，相位函数q(w)，零点位置关系
类型3、4（奇对称）只用于设计特殊意义的滤波器
类型2不能设计高通、带阻滤波器；一般来说，使用最多的是h(n)偶对称、N为奇数的类型1滤波器
复 习
线性相位FIR根据h(n)对称性和系数个数的奇偶分成4类
END

## Slide 25
7.3 窗函数设计法
一、设计方法
如果希望得到的滤波器的理想频率响应为Hd(ejω)
那么FIR滤波器的设计就是寻找一个频率响应H(ejω)
逼近方法有三种：
去逼近Hd(ejω)
窗函数设计法(时域逼近)
频率抽样设计法(频域逼近)
最优化设计法(等波纹逼近)
窗函数设计法就是使所要设计的滤波器的单位脉冲响应h(n)逼近理想滤波器的单位脉冲响应hd(n)

## Slide 26
一般来说，理想频率响应Hd(ejω)是分段恒定的，在边界频率处有突变点，所以，得到的理想单位冲激响应hd(n)往往是无限长非因果的序列。
但FIR的h(n)必须是因果有限长的
最简单的办法是直接截取一段hd(n)得到h(n)
截取可以想象为h(n)是通过一个“窗口”所看到的一段hd(n)，因此，h(n)表达为hd(n)和一个“窗函数”的乘积
怎样用一个有限长的h(n)去近似无限长的hd(n) ?

## Slide 27
设计思路：
最简单的窗函数就是矩形函数RN(n)，为了改善所设计的滤波器的性能，窗函数还可以有其它形式，相当于在矩形窗内对hd(n)作一定的加权处理。
验证

## Slide 28
以线性相位的理想低通滤波器为例：
图

## Slide 29
图

## Slide 30
窗函数截断的影响
幅度函数

## Slide 31
卷积图

## Slide 32
加窗处理对理想频率响应的影响：
1、改变了理想频率响应的边沿特性，形成了过渡带，过渡带的宽度正比于窗函数的主瓣宽度
2、过渡带两侧产生肩峰和余振，即通带、阻带产生起伏振荡，这些取决于窗函数的旁瓣，旁瓣多则振荡多，旁瓣相对值大则肩峰强度大，与窗函数长度N无关。
3、改变N，只能改变窗函数主瓣的宽度，不能改变主瓣与旁瓣的比例关系，即不能改变肩峰的相对值。增大N，其最大肩峰总是8.95%，这种现象称为吉布斯效应。
卷积图

## Slide 33
改变窗函数的形状，可以改善滤波器的特性，窗函数有许多种，选取时希望能满足以下两点要求：
但实际上这两点不能兼得，一般总是通过增加主瓣宽度来换取对旁瓣的抑制。
旁瓣的大小决定了滤波器通带内的平稳程度和阻带内的衰减，所以对滤波器的性能有很大的影响。
1、窗函数的主瓣要尽量窄，以获得较陡的过渡带；
2、相对于主瓣幅度，旁瓣要尽可能小，这样就可以减小肩峰和余振，提高阻带的衰减和通带的平稳性
矩形窗
三角形窗
汉宁窗
海明窗
布莱克曼窗
凯泽窗

## Slide 34
二、各种窗函数
矩形窗
最简单的窗函数；从阻带衰减特性来说，性能最差；主瓣宽度为
rectwin / boxcar

## Slide 35
巴特列特窗（三角形窗）
主瓣宽度
w = triang(N)

## Slide 36
汉宁窗（升余弦窗）
主瓣宽度
w = hanning (N)

## Slide 37
海明窗（改进的升余弦窗）
主瓣宽度
w=hamming(N)

## Slide 38
布莱克曼窗（二阶升余弦窗）
主瓣宽度
w = blackman(N)

## Slide 39
凯泽窗
是第一类变形零阶贝塞尔函数,
是一个可以自由选侧的参数，用于调整主瓣宽度和旁瓣的幅度。
矩形窗函数
接近汉明窗
接近布莱克曼
w = kaiser ( N, beta )

## Slide 42
窗函数基本参数的比较
窗函数 | 窗性能指标 |  | 加窗后滤波器性能 | 
 | 旁瓣峰值 | 主瓣宽度 | 过渡带 宽度 | 阻带最小 衰减
Rectangular | -13 dB |  |  | -21 dB
Bartlett | -25 dB |  |  | -25 dB
Hanning | -31 dB |  |  | -44 dB
Hamming | -41 dB |  |  | -53 dB
Blackman | -57 dB |  |  | -74 dB
阻带衰减只与窗函数形状有关；过渡带宽度即和窗函数形状有关又和N有关，随着N的增大，过渡带变窄

## Slide 43
三、窗函数法的设计步骤
1、计算所要求的理想频率响应函数Hd(e jw)
2、计算出理想频率响应所对应的hd(n)
4、计算所设计的FIR滤波器的h(n)
5、计算所设计滤波器的频率响应，并检验是否满
足设计要求
3、由过渡带宽△w= ws-wp和阻带衰减d2查表选
定窗函数和窗函数点数N

## Slide 44
四、线性相位FIR低通滤波器的设计
例：设计线性相位FIR低通滤波器，满足设计指标
解：
1)求出对应的数字频率
过渡带带宽
理想低通滤波器的截止频率

## Slide 45
2)得到线性相位的理想滤波器的频率响应函数
3)计算理想滤波器的冲激响应hd(n)

## Slide 46
3)确定窗函数和N值
海明窗
查表
4)计算所设计滤波器的
w=hamming(33)

## Slide 47
5)由 计算所设计的FIR滤波器的频率响应，并检验是否满足设计指标
不满足设计指标
增大N，取 N = 34 重新设计滤波器
满足设计指标
b = fir1(33,0.3,hamming(34))

## Slide 48
五、线性相位FIR高通滤波器的设计
一个理想的FIR高通滤波器可以通过一个全通系统减去一个FIR低通滤波器来实现(二者有相同的相位响应)

## Slide 49
理想的FIR高通滤波器的频率响应为
理想的FIR高通滤波器的单位冲击响应为

## Slide 50
例：设计一线性相位FIR高通滤波器，满足设计指标：
解：
理想高通滤波器的截止频率为
过渡带宽度为
1)得到线性相位的理想高通滤波器的频率响应

## Slide 51
2)计算理想滤波器的冲激响应hd(n)
3)确定窗函数和N值
布拉克曼窗
查表
对于高通滤波器，只能选择类型1，即偶对称N为奇数

## Slide 52
4)计算所设计滤波器的
布拉克曼窗函数
w = blackman(N)

## Slide 53
5)由 计算所设计的FIR滤波器的频率响应，并检验是否满足设计指标
满足设计指标
b = fir1(54,0.5,’high’,blackman(55))

## Slide 54
六、线性相位FIR带通滤波器的设计
一个理想的FIR带通滤波器可以通过两个相位响应相同的FIR低通滤波器相减的方式实现。

## Slide 55
理想的FIR带通滤波器的频率响应为
理想的FIR带通滤波器的单位冲击响应为

## Slide 56
例：设计一线性相位FIR带通滤波器，满足设计指标：
解：
理想带通滤波器的截止频率为
过渡带宽度为
确定窗函数和N值
布拉克曼窗
查表

## Slide 57
理想的FIR带通滤波器的单位冲激响应为
所得滤波器的冲激响应为
布拉克曼窗函数
w = blackman(N)

## Slide 58
由h(n)计算所设计的FIR滤波器的频率响应，并检验
是否满足设计指标
满足设计指标
b = fir1(73, [0.275,0.725], blackman(74))

## Slide 59
七、线性相位FIR带阻滤波器的设计
一个理想的FIR带阻滤波器可通过一个全通系统减去两个FIR低通滤波器的差实现(三者有相同的相位响应)。

## Slide 60
理想的FIR带阻滤波器的频率响应为
理想的FIR带阻滤波器的单位冲击响应为

## Slide 61
例：设计一线性相位FIR带阻滤波器，满足设计指标
解：
理想带阻滤波器的截止频率为
过渡带宽度为
确定窗函数和N值
汉宁窗
查表
对于带阻滤波器，选择类型1，即偶对称N为奇数

## Slide 62
理想的FIR带阻滤波器的单位冲激响应为
所得滤波器的冲激响应为
汉宁窗函数
w = hanning (N)

## Slide 63
END
由 计算所设计的FIR滤波器的频率响应，并检验
是否满足设计指标
满足设计指标
b = fir1(62,[0.35,0.65],'stop',hanning(63))

## Slide 64
return

## Slide 65
return

## Slide 66
return
偶对称
可以设计低通、高通、带通、带阻滤波器

## Slide 67
return
奇对称
不能用来设计高通、带阻滤波器

## Slide 68
return
奇对称
不能用来设计低通、高通、带阻滤波器

## Slide 69
return
不能用来设计低通、带阻滤波器
偶对称
奇对称

## Slide 70
return
return

## Slide 71
return

## Slide 72
return
return

## Slide 73
return

## Slide 75
return
21

## Slide 76
return
25

## Slide 77
return
44

## Slide 78
return
53

## Slide 79
return
74

## Slide 81
return

## Slide 82
return

## Slide 83
return

## Slide 84
return

## Slide 85
return

## Slide 86
return

## Slide 87
return

## Slide 88
return

## Slide 89
作业：
第三版
7-9 1) 2)
7-12
7-13
对应第四版第八章
8-12 1) 2)

## Slide 92
复 习
幅度(Amplitude)特性
相位特性
幅频(Magnitude)特性
(IIR)数字滤波器
h(n)是无限长的
(FIR)数字滤波器
h(n)是有限长的
相频特性
幅频特性反映了信号通过系统后各频率成分衰减的情况
相频特性反映了信号通过系统后各频率成分在时间上发生位移情况

## Slide 93
1、 偶对称，N为奇数
2、 偶对称，N为偶数
3、 奇对称，N为奇数
4、 奇对称，N为偶数
类型3、4只适用于特殊意义上的滤波器，如差分器、希尔伯特变换器等；
类型2不能设计高通、带阻滤波器；一般来说，使用最多的是h(n)偶对称、N为奇数的类型1滤波器。

## Slide 94
圆周共轭偶 / 奇对称 xep(n) / xop(n)
共轭偶/奇对称 xe(n) / xo(n)
线性相位FIR
圆周偶/奇对称
h(n) =±h(N-1-n)
x(n) = ± x(N-n)
x(n)=±x*(N-n) DFT的性质
x(n)=±x*(-n) DTFT的性质

## Slide 95
h(n)是实数，H(ejw)共轭偶对称， |H(ejw)| =|H(e-jw)|
若z1为H(z)零点，则z1-1为Hmin(z)的零点
z1-1在单位圆内，则z1在单位圆外
P371 7-12.